Аппаратно-программный комплекс "Сова-2" , ЗАО «Проминформ», г. Пермь

Назначение и применение

Аппаратно-программный комплекс "Сова-2" предназначен для автоматической идентификации государственных регистрационных знаков, распознавания цвета и измерения скорости движения автотранспортных средств, автоматической проверки считанных государственных регистрационных знаков по базам данных различного уровня и назначения, в том числе по базам федерального, регионального и оперативного розыска, ведения базы данных автотранспорта, проследовавшего через пост, оборудованный данным комплексом.

Технические условия на АПК "Сова-2" согласованы НИЦ ГИБДД МВД Российской Федерации и утверждены начальником Главного Управления ГИБДД МВД Российской Федерации.

АПК "Сова-2" прошел испытания Госстандарта России и внесен в Государственный реестр средств измерений. Госстандартом России выдана лицензия на его серийное производство.

АПК "Сова-2" рассчитан на использование в интересах ГИБДД и других подразделений УВД, таможенной и налоговой служб, прокуратуры, судов и других правоохранительных органов и обеспечивает решение следующих задач:

- автоматической регистрации всего автотранспорта, проходящего через пост;

- оперативного отслеживания проходящих через пост автотранспортных средств по существующим базам данных, в том числе транспортных средств: объявленных в розыск по решению суда, на которых могут передвигаться лица, представляющие оперативный интерес, эксплуатирующиеся с нарушением таможенного и налогового законодательства, не прошедшие технический осмотр в установленные сроки и т. д;

- отслеживания на основе данных нескольких постов траектории движения автотранспортного средства для анализа при проведении следственных мероприятий;

- определения предыстории движения автотранспортного средства до момента объявления розыска (сужение границ поиска), построения прогнозной траектории движения автотранспорта с учетом скорости и возможных направлений движения с целью планирования и оперативной подготовки операции перехвата;

- регистрации нарушений скоростного режима.

АПК "Сова-2" может использоваться для автоматизации контроля оплаты проезда по платным автодорогам, на постах таможенного контроля, для регистрации автотранспорта и времени его нахождения на территории режимных объектов и предприятий, платных автостоянок и т.п.

Функциональные возможности

Аппаратно-программный комплекс "Сова-2" обеспечивает:

- формирование базы данных розыска из баз данных служб УВД, в том числе баз федерального, регионального, оперативного розыска, а также баз данных других ведомств, в основе которых лежит информация о государственных регистрационных знаках, цвете и марке автотранспортных средств;

- формирование базы данных проследовавшего через пост автотранспорта со следующей информацией: изображение автотранспортного средства, распознанный государственный регистрационный знак, цвет, скорость движения, дата и время прохождения через пост и направление движения;

- автоматическое считывание и идентификацию государственных регистрационных знаков движущихся в потоке автотранспортных средств;

- автоматическое определение цвета движущихся автотранспортных средств;

- автоматическое измерение скорости движения автотранспортных средств (осуществляется путем обработки видеоизображения и не может быть обнаружено устройствами типа антирадар);

- автоматическую проверку считанных государственных регистрационных знаков по базе данных розыска;

- отображение на экране монитора оператора изображения проезжающего автотранспорта и данных о распознанных регистрационных знаках, цвете и измеренной скорости движения;

- формирование звукового сигнала (речевого или тонального): при превышении автотранспортным средством установленного порога ограничения скорости движения, при совпадении распознанного государственного регистрационного знака автотранспортного средства с имеющимся в базе данных розыска;

- формирование на мониторе оператора АПК "Сова-2" окна с результатами поиска при совпадении распознанного государственного регистрационного знака автотранспортного средства с имеющимся в базе данных розыска;

- возможность дистанционного обновления базы данных розыска из единого центра по телекоммуникационным каналам передачи данных;

- возможность дистанционного просмотра базы проследовавшего через пост автотранспорта;

- возможность вывода на печать изображения и данных автотранспортного средства из базы проследовавшего через пост автотранспорта;

- возможность интеграции АПК "Сова-2" с системой телекоммуникационной связи и системой видеонаблюдения за дорожной обстановкой и придорожными территориями.

Основные принципы работы
Видеокамеры предназначены для формирования видеоизображения проезжающего автотранспорта. Видеокамеры располагаются над дорогой на высоте 6 метров на удалении от 300 до 1 000 метров от стационарного поста. Длина зоны контроля составляет 10 метров. Для обеспечения работы АПК "Сова-2" в ночное время суток зоны контроля освещаются. 

Количество устанавливаемых видеокамер равняется количеству контролируемых полос движения автотранспорта. Сигнал от видеокамер передается на контроллеры распознавания. Передача видеосигнала может осуществляться как по кабельной линии, так и беспроводным способом, например, с помощью оборудования РРС.

Контроллеры распознавания выполняют функции обработки сигнала от видеокамер: поиска и распознавания государственных регистрационных знаков, определения цвета автотранспортных средств, измерения скорости движения автотранспортных средств. 
Цвет автотранспортного средства определяется в области над местом расположения государственного регистрационного знака. 

Скорость движения автотранспортных средств измеряется по скорости изменения положения автотранспортного средства в кадре изображения. 

Контроллеры распознавания поставляются в корпусах промышленного или бытового исполнения и, в зависимости от допустимого ограничения скорости движения, с возможностью подключения одной или двухвидеокамер.

Результаты обработки по локальной сети передаются на консоль оператора АПК "Сова-2".

Сервер баз данных предназначен для хранения базы данных розыска автотранспортных средств и базы проследовавшего через пост автотранспорта. Сервер баз данных и консоль оператора АПК "Сова-2" могут быть объединены.

Аппаратно-программный комплекс построен с использованием программного обеспечения системы управления базами данных IB Database фирмы InterBase Software Corporation, функционирующего на сервере Windows 2000 Server и включает в свой состав следующее специализированное программное обеспечение:

- АРМ "Консоль оператора";

- АРМ "Дежурный";

- АРМ "Обновление баз данных";

- АРМ "Просмотр АМТС";

- ПО контроллера распознавания.

Аппаратно-программный комплекс "Сова-2" может быть интегрирован в составе комплекса аппаратуры стационарного поста со следующими системами:

- системой телекоммуникационной связи;

- системой видеонаблюдения.

Система телекоммуникационной связи обеспечивает:

- подключение сервера баз данных поста к ЛВС дежурной части, возможность дистанционного оперативного обновления баз данных, возможность дистанционного просмотра базы проследовавшего через пост автотранспорта;

- возможность подключения поста к информационным ресурсам - базе регистрации АМТС ГИБДД, базам данных ИЦ УВД и т.п.;

- формирование каналов прямой телефонной связи поста с дежурной частью, возможность подключения к УАТС Управления ГИБДД и т.п.;

- возможность передачи видеоизображения от системы видеонаблюдения поста в центральный пункт наблюдения за дорожной обстановкой, возможность дистанционного управления видеокамерами поста.

Система видеонаблюдения поста обеспечивает наблюдение за дорожной обстановкой, прилегающей к посту территорией и придорожными объектами.

Система обеспечивает с помощью видеокоммутатора подключение нескольких видеокамер с возможностью управления их наведением как с поста, так и из центрального пункта наблюдения.

Состав АПК "Сова-2"


В комплект поставки аппаратно-программного комплекса "Сова-2" для двух полос движения входят:

- две видеокамеры фирмы Panasonic в термокожухе с объективом и устройством позиционирования;

- блок видеокорректора;

- блоки грозозащиты;

- двухканальный контроллер распознавания;

- сервер баз данных -консоль оператора с монитором;

- блок бесперебойного питания;

- лазерный принтер;

- монтажная стойка;

- комплект стандартного программного обеспечения;

- комплект специализированного программного обеспечения.

АПК "СОВА" Наименование параметра Значение Типы распознаваемых государственных регистрационных знаков автотранспортных средств: по ГОСТ 3207-77 по ГОСТ Р 50577-93 тип 1, 2 тип 1, 5, 12, 1А, 1Б, 20 Процент безошибочно распознанных чистых государственных регистрационных знаков автотранспортных средств, движущихся в потоке, %, не менее· в дневное время суток (естественное освещение): в ночное время суток (искусственное освещение): 90 70 Полный цикл распознавания, с, не более 0,04 Время поиска по базам розыска, включающим 600 000 единиц автотранспортных средств, сек., не более 0,5 Требуемая освещенность в зоне контроля, люкс, не менее 60 Количество распознаваемых цветов и оттенков автотранспортных средств, шт. 15 Процент безошибочно распознанных оттенков цвета автотранспортных средств (с распознанными номерами) в соответствии с палитрой из 15 основных цветов и оттенков при дневном освещении, %, не менее 60 Диапазон измеряемых скоростей движения автотранспортных средств, км/час 20 - 150 Погрешность измерения скорости движения автотранспортных средств, %, не более: для легковых автомобилей для грузовых автомобилей 4,5 9,3 Время хранения в базе прошедшего автотранспорта для каждого направления изображений и данных при трафике 10 000 машин в сутки, без учета сервера дежурной части, суток, не менее: 45 Параметры установки видеокамеры: высота установки видеокамеры над дорогой, м расстояние от видеокамеры до зоны контроля в плоскости дорожного полотна, м глубина зоны контроля, м ширина зоны контроля, м угол наклона оси видеокамеры относительно плоскости дорожного полотна, градусов 5,5 - 7 20 - 26 8 - 10 3,1 11 - 15 Длина соединительного коаксиального кабеля между видеокамерой и центральным оборудованием комплекса, м, не более 1000 Рабочий диапазон температур, градусов Цельсия: для наружного оборудования (видеокамеры) для внутреннего оборудования (центральное оборудование комплекса) -45до+50 +5до+45 Потребляемая мощность комплекса от сети 220В, Вт, не более 800

Мобильный комплекс "СОВА-2М"

| Общие сведения |  |
| --- | --- |

25.06.2008

Мобильный аппаратно-программный комплекс "Сова-2" предназначен для автоматического считывания государственных регистрационных знаков автотранспортных средств, движущихся в потоке мимо передвижного поста ГИБДД, и автоматической проверки считанных государственных регистрационных знаков по базе данных. Аппаратура комплекса питается от аккумулятора напряжением 12 В. При емкости аккумулятора 190 А/ч обеспечивается непрерывная автономная работа комплекса не менее 10 ч. Аппаратура комплекса, устанавливаемая в салоне автомобиля, рассчитана на эксплуатацию при температуре воздуха от 5 до 40 °С. Видеокамера, устанавливаемая на кронштейне на крыше автомобиля, рассчитана на эксплуатацию при температуре от минус 40 до 50 °С. Подзарядка аккумуляторной батареи осуществляется от дополнительного генератора автомобиля. Комплекс аппаратно-программный "Сова-2" ИЖВН.466534.003 монтируется на базе автомобиля типа ГАЗ 2217, ГАЗ 22171. Комплекс обеспечивает: автоматическое считывание и идентификацию государственных регистрационных знаков типа 1, 2 по ГОСТ 3207-77 и типа 1, 5, 12, 1А, 1Б, 20 по ГОСТ Р 50577-99 движущихся в потоке автотранспортных средств. Количество и типы государственных регистрационных знаков могут изменяться путем замены программного обеспечения; процент безошибочно распознанных государственных регистрационных знаков (чистых и без изъянов) в дневное время суток - не менее 80 %, в ночное время суток - не менее 60 %, при освещенности в зоне контроля в вертикальной плоскости (в области размещения передачи регистрационного знака) - не менее 60 лк. автоматическое определение цвета капота движущихся автотранспортных средств в соответствии с палитрой из 15 основных цветов и оттенков; автоматическую проверку считанных государственных регистрационных знаков транспортных средств по базе данных; база данных обеспечивает хранение до 1 млн. записей, содержащих информацию о государственном регистрационном знаке, марке и цвете транспортного средства, дате постановки в розыск и типе розыска. Обеспечена возможность формирования баз данных по различным типам розыска; отображение на экране монитора оператора цветного изображения проезжающего автотранспортного средства и данных о распознанных государственных регистрационных знаках и цвете; автоматическое формирование звуковых сигналов: при совпадении считанного государственного регистрационного знака автотранспортного средства с имеющимся в базе данных и при частичном распознавании государственного регистрационного знака. формирование на экране монитора оператора окна с результатами поиска при совпадении считанного государственного регистрационного знака автотранспортного средства с имеющимся в базе данных; формирование на экран монитора оператора окна с картинкой "живое видео" в режиме юстировки системы с возможностью управления с компьютера поворотом видеокамеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях; возможность корректировки и обновления базы данных комплекса с помощью съемного жесткого диска; автоматическое формирование базы данных проследовавшего автотранспорта со следующей информацией: изображение автотранспортного средства, считанный государственный регистрационный знак, цвет транспортного средства, дата и время прохождения через пост возможность просмотра базы проследовавшего автотранспорта; перенос базы данных проследовавшего автотранспорта на другой компьютер (сервер) с помощью съемного жесткого диска; хранение в базе данных проследовавшего транспорта информации о 300 000 автотранспортных средств; многоуровневую систему защиты данных от несанкционированного доступа. ведение протокола функционирования комплекса с сохранением данных об ошибках и сбоях, подкачках базы данных, считывании и корректировке базы данных проследовавших автотранспортных средств. В состав мобильного аппаратно-программного комплекса "Сова-2" входят: Видеокамера Panasonic в защитном кожухе на поворотном устройстве Блок управления в кейсе приборном Монитор LCD TFT 15" Клавиатура Манипулятор Аккумулятор 190 А/ч

Технические характеристики

25.06.2008

АПК "СОВА-2М" Наименование параметра Значение Типы распознаваемых государственных регистрационных знаков автотранспортных средств: по ГОСТ 3207-77 по ГОСТ Р 50577-93 тип 1, 2 тип 1, 5, 12, 1А, 1Б, 20 Процент безошибочно распознанных чистых государственных регистрационных знаков автотранспортных средств, движущихся в потоке, %, не менее в дневное время суток (естественное освещение): в ночное время суток (искусственное освещение): 90 70 Полный цикл распознавания, с, не более 0,04 Время поиска по базам розыска, включающим 600 000 единиц автотранспортных средств, сек., не более 0,5 Количество распознаваемых цветов и оттенков автотранспортных средств, шт. 15 Процент безошибочно распознанных оттенков цвета автотранспортных средств (с распознанными номерами) в соответствии с палитрой из 15 основных цветов и оттенков при дневном освещении, %, не менее 60 Диапазон измеряемых скоростей движения автотранспортных средств , км/час 30-250 Погрешность измерения скорости движения автотранспортных средств, км/ч, не более +/-3 Время хранения в базе прошедшего автотранспорта для каждого направления изображений и данных при трафике 10 000 машин в сутки, без учета сервера дежурной части, суток, не менее: 60 Рабочий диапазон температур, градусов Цельсия: для наружного оборудования (видеокамеры) для внутреннего оборудования (центральное оборудование комплекса) -40 - +40 +5 - +40 Потребляемая мощность комплекса от сети 12В постоянного тока, Вт, не более 80